УРМЕТ ИНТЕРКОМ 	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

Домофонная система

URMET 1038 DIGIVOICE.

Описание, программирование, монтаж.

С. Петербург

2002

Обзор системы DIGIVOICE

DIGIVOCE - «интеллектуальная автоматизированная система» - основана на передаче данных по цифровой шине с использованием обычных (не витых) проводов.

Все системные устройства, подключенные к цифровой шине передачи данных, взаимодействуют между собой с помощью встроенных микропроцессоров и протокола обмена данными.

Используя единую шину передачи данных, система DIGIVOCE обеспечивает ряд существенных преимуществ:

- Простота монтажа и обслуживания.

Единая шина данных является достаточной для выполнения всех требуемых функций внутри здания, устройства различного назначения присоединяются к ней параллельно.

- Гибкое конфигурирование.

Первоначально требования пользователей часто не четко определены. Предварительная прокладка электрических проводов, необходимых для обеспечения любых дополнительных требований, является чрезвычайно важной на первом этапе.

Поскольку системная проводка не является жесткой, а имеет возможность приспосабливаться ко всем возможным комбинациям, любые последующие модификации и расширения могут быть с легкостью проведены путем подключения дополнительных устройств к цифровой шине передачи данных.

Подобная гибкость обеспечивает снижение затрат времени и издержек, а также простоту операций по доводке системы.

Функциональные возможности.

Система DIGIVOICE сконструирована с целью максимального удовлетворения требований к домофонной системе для крупных, средних зданий, жилых и административных комплексов

Система DIGIVOICE соединяет наружные панели вызова с абонентскими устройствами в апартаментах больших и средних жилых комплексов.

По сравнению с обычными системами  DIGIVOICE имеет следующие основные преимущества:

- DIGIVOICE это комплексная система, позволяющая закрывать несколько входов, и обеспечивающая автоматическое переключение между входными панелями без необходимости применения дополнительных переключающих реле. Система  генерирует сигнал занятости, в случае если к одному абоненту пытаются обратится несколько посетителей от разных входов.

- Использование цифровой клавиатуры в сочетании с дополнительной 10-ти буквенной клавиатурой обеспечивает полную анонимность абонентов. Однако если жильцы желают чтобы их имена отображались на панели вызова, можно использовать именные шильдики или модуль электронной записной книжки, с выделенной клавиатурой управления.

- В составе системы может быть использован практически весь модельный рад пультов вызова выпускаемый компанией URMET DOMUS (URMET 725, URMET 825 Kombi и K-Steel), которые оснащены переговорными устройствами с оцифровывателями и другим необходимым для подключения оборудованием.

- Для идентификации абонентских устройств система оперирует набором цифровых, буквенных и буквенно-цифровых кодов. Можно задать коды от 1 до JJJJ, что в совокупности дает 159999 кодов. Коды можно присваивать абонентским устройствам, независимо от того, к какой магистрали эти устройства подключены.

- Система оперирует набором цифровых кодов (называемых кодами отпирания двери) для непосредственного управления замком с панели вызова. Можно задать коды, состоящие из любого количества цифр от 1 до 99999999. Код отпирания замка не показывается на дисплее панели вызова, если нажать клавишу «KEY» до и после ввода кода.

- Система оперирует набором кодов для активации и деактивации специальных функций, например, включения / выключения освещения лестниц, электроприводов ворот и т.п. Можно задать буквенно-цифровые коды, состоящие из цифр от 1 до 999 и из букв от А до JJJ. Заданный код не показывается на дисплее панели вызова, если нажать клавишу «0» до и после ввода кода.

- Система DIGIVOICE обеспечивает секретность переговоров (с посетителем может общаться только абонент, которому поступил сигнал вызова) без необходимости применения дополнительных устройств. Разговор может продолжаться не более 10 минут с тем, чтобы абонентское устройство автоматически отключалось в случае неправильной установки трубки на базу. Разговор также прерывается, если другие вызовы поступают по той же линии, по истечении заданной  продолжительности разговора (т.е. времени периода «занято», 10, 20, 30 или 40 секунд, в течение которых, никто не может прервать начавшийся разговор. Период «занято» устанавливается программным образом).

- Система может быть запрограммирована так, что только абонент, которому поступил сигнал вызова с наружной панели, мог управлять замком входной двери. Эта функция предотвращает непреднамеренное отпирание двери.

- Электрические замки, используемые в системе, защищены от длительного нажатия клавиши деблокировки замка или ее «западания».

- Продолжительность звучания сигнала вызова также программируется. Кроме того, сигнал автоматически  отключается по истечении установленного интервала времени, если клавиша вызова «запала» в нажатом состоянии.

- Система позволяет принимать вызовы с лестничных площадок (т.е. абонентское устройство может использоваться в качестве квартирного звонка).

- Тональность сигналов меняется в зависимости от того, откуда поступает вызов: с панели основного входа, с панели вспомогательного входа, с пульта консьержа, со специального телефона или с лестничной площадки.

- Благодаря комплексной конфигурации, включающей в себя панели основных входов, панели вспомогательных входов и абонентские устройства, подключенные к одной магистрали, система может быть запрограммирована на одновременную посылку двух сигналов вызова с двух наружных панелей двум разным абонентам. Это достигается наличием в системе удвоенного количества проводов (4 вместо 2) в цепях аудио канала а между основными и вспомогательными устройствами, т.е. двух независимых аудио каналов. При посылке вызова панель основного входа выбирает наиболее подходящий аудио канал, а задействованная панель вспомогательного входа переключает вызов на магистраль.

- Система обеспечивает полностью интегрированную и синхронизированную работу видео и аудио устройств. Если используются два аудио канала, можно также обеспечить два видео канала. Более того, система организована так, что абоненты могут активировать связь с наружными панелями без необходимости прокладки дополнительных кабелей.

- Система может использоваться с громкоговорящими абонентскими телефонами, а также в смешанном варианте с обычными телефонными аппаратами.

- В составе системы может быть от 1 до 5 параллельно работающих пультов (постов)  консьержа. Каждый пульт может иметь доступ к кодам абонентских устройств всех апартаментов или иметь возможность доступа к определенной части устройств. Пульты консьержей могут быть связаны между собой через видео модули и обзорные ТВ-камеры.

- Все компоненты системы легко программируются с помощью специальных программаторов.

- Система защищена от статических и электромагнитных помех. Все оборудование соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости.

###### Тип системы

Система DIGIVOICE имеет следующие основные  конфигурации:

- Аудио система.

- Видео система.

- Смешанная (аудио - видео) система с одним постом консьержа.

- Смешанная (аудио - видео) система с несколькими постами консьержа (до пяти), работающими параллельно или на определенные сектора системы.

Все абонентское оборудование сконструированною по модульному принципу, и представляет собой набор модулей различного назначения, которые могут работать как отдельно, так и  совместно, в зависимости от функциональных потребностей абонента.

Кроме того, комплект абонентского оборудования, может быть расширен до личной подсистемы абонента (ЛПС).Личная подсистема абонента может состоять из панели вызова перед входом в апартаменты, нескольких обзорных ТВ камер (до 3 шт.) для обзора подходов к квартире с автоматически переключениям, нескольких мониторов с аудио каналом в квартире, модуля памяти на 32 кадра и т.п.

Возможные конфигурации абонентского оборудования системы показаны на рисунке.

Систем DIGIVOICE может устанавливается на объектах со следующими типовыми конфигурациями:

- Системы с одной панелью вызова.

- Системы с несколькими панелями вызов (до 7999) и автоматическим переключением между ними.

- Системы с панелями вызова основных входов (до 7999, контролируются пультами консьержа) и панелями вызова вспомогательных входов (максимум до 399, не контролируются пультами консьержа, т.е. вызов с них поступает только напрямую к абонентам, которые к ним подключены).

Коды вызова абонентов программируются произвольно, вне зависимости от того, подключены ли абоненты к панелям вызова вторичного входа или нет.

Единственным ограничением при выборе кода вызова абонента является то, что каждый код вызова должен быть уникальным (т.е. в системе не может быть абонентов с одинаковым кодом вызова, иными словами присутствует «сквозная нумерация» абонентов).

Однако следует помнить, что при программировании декодера необходимо учитывать подключается ли декодер к панели вызова вторичного входа или нет.

Схемы типовых конфигураций систем, в зависимости от количества панелей вызова и наличия панелей вызова вторичного входа представлены на схемах.

На представленных схемах, с целью упрощения представления информации, каждый комплект абонентского оборудования показан в виде электронного телефона.

На реальных объектах каждый комплект абонентского оборудования может состоять из блоков, показанных рисунке см. выше по тексту.

Пульты консьержа (от 1 до 5) должны  подключатся к линии между панелями вызова основного и вспомогательного входов или между панелями вызова основных входов и декодерами, если нет панелей вызова вспомогательных входов.

Как упоминалось выше, система DIGIVOICE позволяет организовать два аудио канала между панелями вызова основных и вспомогательных входов. Эта функция особенно полезна для оснащения крупных объектов, поскольку значительно снижается вероятность режима «занятости» панели вызова основного входа.

В конфигурациях с двумя аудио каналами применяется дополнительный блок питания аудио канала мод.1038/25.

Пример такой конфигурации показан на схеме, в которой одновременно присутствуют два сигнала вызова с панелей  основных входов и третий сигнал вызова с панели вспомогательного входа.

###### Требования к монтажу

Обозначение проводов

В системе DIGIVOICE приняты следующие обозначения проводов (сигналов):

- Подключение абонентского оборудования: 4-5 проводов (между декодером и абонентским оборудованием)

0V - ноль питания;

CA - клавиши вызова абонента и служебные клавиши (отпирание двери и т.п.);

FA - исходящий аудио канал;

FB - входящий аудио канал;

CV - активирование видео модуля.

- Магистральный кабель (стояк): 5 проводов (от системного шкафа к декодерам, или от панели вызова вспомогательного входа к декодерам):

0V - ноль питания;

+V - плюс питания;

D - шина передача данных;

FA - исходящий аудио канал;

FB - входящий аудио канал.

- Вспомогательные сигналы (между системными шкафами, панелями основного и вспомогательного входов  и т.п.):

0D - ноль шины передачи  данных;

D - шина передачи данных;

FA1 -  исходящий аудио канал, линия 1;

FB1 - входящий аудио канал, линия 1;

FA2  - исходящий аудио канал, линия 2;

FB2  - входящий аудио канал, линия 2.

Для видео систем DIGIVOICE в магистрали кроме обычных проводов для распределения видео сигнала используется коаксиальный кабель и два провода питания видео модулей и видеораспределителей, при этом для подключения абонентского оборудования используется один коаксиальный кабель.

Максимальная протяженность кабельных трасс

В крупных системах с двумя и более магистралями максимальная протяженность кабельных трасс система  определяется как сумма всех сегментов кабельных трасс. Исключение составляют только линии связи между декодерами и абонентским оборудованием.

При этом максимальная протяженность кабельных трасс ограничена 3500 м.

Пример (см. рисунок):

a+b+c+d+e+f+g+h+I+l+m+n+p <= 3500 м

###### Максимальная протяженность питания шины данных

В системе DIGIVOICE питание шины данных осуществляется одним из системных блоков питания 1038/20, который конфигурируется для выполнения этой функции методом установки перемычки между клеммами М1 и М2.

Этот блок питания – единственный блок такого рода во всей системе –  считается главным блоком питания. Все остальные блоки питания считаются подчиненными.

Для корректной работы шины передачи данных максимальная длина кабеля между главным блоком питания и самым удаленным от него конечным устройством  не должна превышать 1800 м.

При этом, под самым удаленным конечным устройством понимается, самое удаленное устройство подключенное к шине передачи данных, например декодер на последнем этаже здания, в самом удаленном подъезде или панель вызова вынесенная на ограду прилегающей территории или что-то подобное.

Максимальное количество устройств в системе

При проектировании системы необходимо помнить о том, что существует ограничение на количество устройств (декодеров, пультов консьержа и т.д.), подключенных к шине передачи данных.

Таким пределом является 400 устройств в расчете на одну систему.

Однако поскольку в это число не входит абонентское оборудование (электронные телефоны, мониторы и т.п.), которое не подключается непосредственно к шине передачи данных, число пользователей системы (абонентов) значительно больше 400.

Например, при использовании 4-портовых декодеров максимальное число абонентов составляет около 1600.

Максимальное количество устройств, подключаемых к блоку питания 1038/20

Системный блок питания мод.1038/20 питает логические схемы устройств через клеммы +V, 0V (+24V).

Кроме того, он обеспечивает питанием аудио канала одной и более панелей вызова, через клеммы +F, 0F (+33V) и в случае, если он является главным блоком питания, обеспечивает питание шины передачи данных, через клеммы DU и 0D (+24V).

В связи с питанием логических схем через клеммы +V, 0V необходимо помнить следующее.

Блок питания сконструирован для системы типовой конфигурации, включающей в себя одну панель вызова 1038/15 и 35 4-портовых декодеров 1038/34.

Боле сложные комплексные системы могут включать в себя два и более блоков питания 1038/20, каждый из которых будет питать отдельную группу устройств через клеммы +V/0V.

Никогда не включайте несколько блоков питания параллельно.

Например, в системе с двумя и более панелями вызова и двумя или более магистралями с ассоциированными пультами вызова вторичных входов, необходимо использовать:

- Один блок питания для каждой магистрали;

- Один блок питания для нескольких панелей основных входов (см. ниже);

При расчете количества блоков питания необходимых для работы системы следуйте следующим правилам:

- Каждое устройство системы DIGIVOICE может быть классифицировано в соответствии потребляемой нагрузкой с клемм +V/0V, в условных нагрузочных единицах (1 LU = 10 mA).

- Каждый блок питания мод. 1038/20 может работать с максимальной нагрузкой в 70 LU.

Нагрузочные параметры элементов системы:

| Панель вызова мод.1038/10 | 25 LU |
| --- | --- |
| Панель вызова с электронной записной книжкой мод. 1038/12 | 15 LU |
| Панель вызова с электронной записной книжкой мод. 1038/15 | 15 LU |
| Панель вызова с электронной записной книжкой K-Steel мод. 1038/16 | 15 LU |
| Дополнительная буквенная клавиатура мод.1038/72 | 3 LU |
| Дополнительная буквенная клавиатура K-Steel мод.1038/73 | 3 LU |
| Оцифровыватель мод.1038/62 | 5 LU |
| Оцифровыватель мод.1038/62 | 5 LU |
| Оцифровыватель, K-Steel, мод.1038/5 | 5 LU |

| Пульт консьержа мод.1038/40 | 40 LU |
| --- | --- |
| Специальный телефон мод.1138/18 | 3 LU |
| Абонентский телефон с одно-портовым декодером мод.1138/31 | 1,5 LU |
| 4-портовый декодер мод.1038/34 (для аудио систем) | 1,5 LU |
| 4-портовый декодер с обеспечением вызова с лестничной площадки, активированием видео модуля, функцией отключения звука и индикатором состояния двери, мод. 1038/35 в сочетании с абонентским телефоном без комплекта 1138/52 | 1,5 LU |
| 4-портовый декодер с обеспечением вызова с лестничной площадки, активированием видео модуля, функцией отключения звука и индикатором состояния двери, мод. 1038/35 в сочетании с абонентским телефоном с комплектом 1138/52 или с громкоговорящими абонентскими устройствами 1138/6 или 1138/7 | 2,5 LU |
| Блок коммутации мод.1038/68 | 5 LU |
| Блок коммутации мод.1032/9 | 3 LU |

Примеры расчетов необходимого количества блоков питания:

- Система состоит из одной панели вызова с электронной записной книжкой 1038/15, и 35 4-портовых декодеров 1038/34 или 1038/35 без комплекта 1183/52

Воспользовавшись, выше определенными правилами, вычисляем:

1 х 15LU = 15 LU

35 х 1,5 LU = 52,5 LU

ИТОГО: = 67,5 LU

ВЫВОД: Для подобной системы необходим 1 блок питания 1038/20

- Система состоит из одной панель вызова 1038/10 и 28 4-портовых декодеров 1038/34 или 1038/35 без комплекта 1183/52

Воспользовавшись, выше определенными правилами, вычисляем:

1 х 25LU = 25 LU

28 х 1,5LU = 42 LU

ИТОГО:= 67 LU

ВЫВОД: Для подобной системы необходим 1 блок питания 1038/20

- Система состоит из одной панель вызова электронной записной книжкой 1038/15 и 22 4-портовых декодеров 1038/35 с комплектом 1183/52

Воспользовавшись, выше определенными правилами, вычисляем:

1 х 15LU = 15 LU

22 х 2,5LU = 55 LU

ИТОГО:= 70 LU

ВЫВОД: Для подобной системы необходим 1 блок питания 1038/20

- Система состоит 45 4-портовых декодеров 1038/34

Воспользовавшись, выше определенными правилами, вычисляем:

45 х 1,5LU = 67,5 LU

ИТОГО: = 67,5 LU

ВЫВОД: Для подобной системы необходим 1 блок питания 1038/20

ВНИМАНИЕ: В более сложных комплексных системах несколько панелей вызова могут работать от одного блока питания.

В таких случаях, однако, нельзя применять метод расчета нагрузки, описанный выше. А следует использовать следующие правила-ограничения.

Максимальное количество панелей вызова не должно превышать:

- Трех панелей вызова 1038/15;

- Двух панелей вызова 1038/10;

- Восьми оцифровывателей 1038/62 или 1038/5.

Примечание: Во всех случаях НЕ запитывайте иные устройства кроме группы панелей вызова или оцифровывателей.

Максимальное количество абонентских устройств на одном порте декодера

К каждому порту декодера 1038/34 или 1038/35 может быть подключено не более двух абонентских устройств, работающих параллельно (имеются в виду электронные телефоны, для подключения дополнительно видео модуля необходим и дополнительный блок питания).

Коды вызова, относящиеся к каждому абонентскому устройству и к каждому пульту консьержа не должны повторяться.

Никогда не присваивайте два одинаковых кода вызова, чтобы сигнал вызова приходил одновременно к двум абонентам (это не работает).

Сопротивления линий передачи сигналов

Сопротивления линий определены по трем базовым категориям сигналов: провода питания (+V, 0V), провод шины передачи данных (D) и связанное с ним базовое заземление (0D) и провода аудио канала (FA, FB, FA1, FB1, FA2, FB2, +F, 0F).

В данном случае и далее по тексту термин «устройство» означает любое устройство, подключенное к шине передачи данных (напр., входной модуль, декодер и т.д.).

Провода питания (+V, 0V)

Максимально допустимое сопротивление на каждом из двух проводов:

- 5,5 Ом между блоком питания и самым удаленным декодером;

- 0,5 Ом между блоком питания и панелью вызова;

- 1,5 Ом между блоком питания и оцифровывателем.

Максимальное расстояние (в метрах) между устройствами, зависящее от сечения кабеля, приведено в следующей таблице:

|  | 0,75 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | 4 мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние (м) от блока питания до самого удаленного декодера 1038/34 | 230 | 460 | 760 | 1200 |
| Расстояние (м) от блока питания до панели вызова 1038/10, /15 или /16 | 20 | 40 | 70 | 110 |
| Расстояние (м) от блока питания до оцифровывателя 1038/62 или /5 | 60 | 120 | 210 | 330 |

Провода шины передачи данных (D) и  земля (0D)

Максимально допустимое сопротивление провода шины передачи данных – 14 Ом.

Данное сопротивление не должно превышаться всем расстоянии от главного блока питания до самого удаленного от него устройства.

Максимальное расстояние (в метрах) между устройствами, зависящее от сечения кабеля, приведено в следующей таблице:

|  | 0,75 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние (м) от главного блока питания до самого удаленного устройства | 580 | 1160 | 1800 |

Если система оснащена несколькими блоками питания, очень важно, чтобы «земля» шины данных главного блока питания была подключена к клемме (0D) на всех подчиненных блоках питания с помощью провода, сопротивление которого не превышает 8,5 ом.

Необходимые, для этого, сечения кабелей приведены в следующей таблице:

|  | 0,75 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | 4 мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние (м) от главного блока питания до самого удаленного подчиненного блока питания | 350 | 700 | 1180 | 1800 |

Провода аудио канала (FA, FB, FA1, FB1, FA2, FB2, +F, 0F)

Максимально допустимое сопротивление каждого провода аудио канала:

- 1,8 Ом между блоком питания и панелью вызова (провода +F, 0F);

- 2,5 Ом между блоком питания и самым удаленным специальным телефоном (провода +F, 0F);

- 29 Ом между панелью вызова и самым удаленным абонентским устройством (провода FA,FB, FA1, FB1, FA2, FB2).

Максимальное расстояние (в метрах) между устройствами, зависящее от сечения кабеля, приведено в следующей таблице:

|  | 0,75 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | 4 мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние (м) от блока питания до панели вызова (провода +F, 0F) | 75 | 150 | 250 | 400 |
| Расстояние (м) от блока питания до специального телефона (провода +F, 0F) | 100 | 200 | 350 | 500 |
| Расстояние (м) от панели вызова до абонентского устройства (провода FA, FB) | 1150 | 2300 | 3500 |  |

Примечание: В системах с пультами вызова вторичных входов максимально допустимое расстояние между пультом вызова и абонентским устройством равно расстоянию между пультами вызова основных входов и самым удаленным абонентским устройством (сложите длину линий FA, FB с длиной линий FA1, FB1 или FA2, FB2).

Провода от портов декодера (0V, CA, CV, CP)

Максимально допустимое сопротивление каждого провода – 1,8 Ом.

При этом максимальное расстояние между декодером и абонентским устройством - 50 м.

Максимальное расстояние (в метрах) между устройствами, зависящее от сечения кабеля, приведено в следующей таблице:

|  | 0,25 мм2 | 0,5 мм2 |
| --- | --- | --- |
| Расстояние (м) от декодера до абонентского устройства | 22 | 50 |

Построение системы

Перед началом монтажа системы необходимо создать коммутационную схему (проект). Эту схему важно сохранить на будущее, для обслуживания и ремонта системы.

###### Монтаж системы

Монтаж системы производится в соответствии с принятыми нормами и правилами.

Следовательно при монтаже, необходимо обеспечить соответствие:

- Европейским и региональным стандартам, нормам и правилам;

- Рекомендациям по размеру системы и сечениям проводов, перечисленным в последующих параграфах (см. ниже по тексту).

###### Кабельная разводка системы

При определении кабельных трасс нужно учитывать следующие факторы:

- Находящиеся вблизи электрические приборы (т.е. источники потенциальных помех);

- Возможные расширение системы.

Что касается помех, то система DIGIVOICE обладает высоким уровнем защищенности от электромагнитных помех статического и импульсного типа. Всё оборудование соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости.

Однако необходимо следовать некоторым фундаментальным правилам с тем, чтобы повысить невосприимчивость системы к помехам:

- Провода кабельной магистральной и абонентской разводки должны находиться на расстоянии не ближе 3 см от силовых линий (сечением 2,5 мм2 или меньше).

При этом силовыми линиями являются линии 230V, линии лестничного освещения, шина молниезащиты, линии низкого напряжения, используемые для сигнализации и т.д.

Там где силовые проложены кабелем сечением 4 мм2 или больше кабельную разводку системы следует делать в отдельных кабель каналах, на расстоянии не менее 3 см.

- Длина линий кабеля от декодеров до абонентских устройств не должна превышать 50 м. При этом минимальное сечение провода – 0,5 мм2.

- Укладка проводов аудио канала (FA, FB, FA1, FB1, FA2, FB2) на расстоянии не менее 3 см от прочих проводов системы (+V, 0V, D) позволит улучшить качество аудио канала.  При таком монтаже снижается эффект емкостной связи  между проводами системы, и легкое шипение, прослушиваемое в аудио канале во время передачи данных, становится едва уловимым.

Другие важные рекомендации:

- Не соединяйте несколько проводов параллельно с целью достижения требуемого сечения. Необходимо применять единый и желательно гибкий провод соответствующего сечения.

- Не применяйте многожильные кабели, т.к. они вызывают высокий уровень емкостной связи между проводами.

- Не соединяйте два и более блока питания 1038/20 параллельно (другими словами, не соединяйте блоки питания через клеммы +V или клеммы +F, 0F).

- Блоки питания должны быть расположены в непосредственной близости от панелей вызова.

- Никогда не подключайте к блоку питания большее количество устройств, чем указано в настоящем руководстве (не перегружайте блоки питания!).

- Все коды вызова должны быть уникальными в системе, т.е. отличными друг от друга. Никогда не присваивайте одинаковые коды абонентским устройствам с тем, что сигнал вызова поступал на них одновременно (не получится).

- В комплексных системах не оставляйте «открытых» кабельных трасс (т.е. без декодеров, подключенных к главной системной шине). Если это необходимо для будущего расширения системы или с целью профилактического обслуживания и ремонта, отсоедините открытый участок трассы от шины.

Расположение устройств системы

Если устройства системы подлежат установке во влажных местах, необходимо смонтировать их во влагозащищенных шкафах.

Устройства внутри здания должны быть установлены в специальных монтажных шкафах отдельно от телефонных, телевизионных и электрических систем.

###### Монтаж проводов

Устройства системы DIGIVOICE поставляются со съемными контактными колодками с тем, чтобы обеспечить возможность ремонта и поиска неисправностей. Колодки снимаются вытягиванием вверх.

Максимально сечение провода, который может быть подсоединен к колодке – 1,5 мм2.

Если в системе используются кабели большего сечения, они должны быть сращены с кабелем, сечение которого позволяет подсоединение к контактной колодке.

Концы проводов должны быть зачищены на длину 5-6 мм.

Если используются гибкие провода, их нужно связать, чтобы при отсоединении от контактной колодки  не произошло случайного короткого замыкания.

Если используются жесткие провода, нужно закрепить устройства с тем, чтобы они не двигались и не переломили провода.

Все провода, подходящие к колодке необходимо связать для упрочнения проводки и придания ей более аккуратного вида.

Никогда не закрепляйте несколько проводов на колодке с помощью одного зажима, даже если это провода малого сечения. Для этой цели служат клеммы с винтовым креплением.

Хорошо организованный и выполненный монтаж проводов является важным фактором конфигурации системы (часто недооцениваемым), поскольку впоследствии облегчается поиск неисправностей, если таковые произойдут.

Рекомендуется провести следующие мероприятия:

- По возможности применять провода разного цвета для разных сигналов, так как, например, показано ниже:

Магистральная шина (стояк):

Синий			=FA

Зеленый		=FB

Черный		=0V

Белый			=D

Красный		=+V

Порт декодера:

Голубой		=FA

Светло-зеленый	=FB

Черный		=0V

Оранжевый		=СА

Линии между пультами основных и вторичных входов

Синий			=FA1

Зеленый		=FB1

Черный		=0V

Белый			=D

Красный		=+V

Фиолетовый		=FA2

Коричневый 		=FB2

Если провода ответвлений предложенных цветов отсутствуют, используйте провода тех же цветов, что и в магистральной шине, разделяя шины методом увязки.

- Если невозможно выполнить разводку проводами разного цвета, отмаркируйте их.

- Всегда вписывайте запрограммированные коды декодеров на шильдики, специально предназначенные для этой цели.

- В системах с однопортовыми декодерами за пределами апартаментов (квартир) необходимо установить съемные перемычки с тем, чтобы можно было проводить работы на магистральной шине в отсутствии владельцев апартаментов. Это относится ко всем устройствам, которые устанавливаются в помещениях частной собственности.

- В системах с несколькими магистральными шинами, группируемых в одной точке, рекомендуется указать на каждом проводе код шины, частью которой он является.

###### Активация системы

Независимо от того, является система комплексной или относительно простой, необходимо выполнить следующие шаги.

Для программирования системы рекомендуется использовать программатор мод.1038/55, в частности, для программирования декодеров, т.к. эту процедуру можно осуществить при отключенной системе. Необходимо выполнить следующее:

- С помощью программатора запрограммируйте декодеры до или сразу после их установки в системе. В процессе программирования запишите коды декодеров на шильдиках с целью облегчения монтажа и последующего обслуживания системы.

- Выполните все соединения проводов и проведите предварительные проверки до включения питания.

- Включите питание системы.

- Запрограммируйте все прочие устройства.

- Выполните проверку работы системы

###### Предварительная проверка до включения системы

После завершения монтажа и перед подачей питания необходимо выполнить следующее:

- Проверьте цепи на отсутствие короткого замыкания.

- Проверьте соединение логических цепей с блоком питания 1038/20: провода логических цепей должны быть подсоединены к клеммам +V и 0V с соблюдением полярности.

- Проверьте соединение цепей аудио канала с блоком питания 1038/20 или 1038/25: провода цепей аудио канала с панели вызова должны быть подсоединены к клеммам +F и 0F с соблюдением полярности.

- Проверьте соединение шины передачи данных с блоками питания 1038/20: на каждом блоке питания входящая линия шины передачи данных должна быть подсоединена к клемме DE, а исходящая – к клемме DU. Только один блок питания в системе не должен быть подключенным к клемме DE: это главный блок питания, который конфигурируется инсталлятором путем установки перемычки между клеммами М1 и М2.

###### Активация системы

- Включите питание системы.

- Проверьте что, только на главном блоке питания мигает зеленый индикатор ON.

- Проверьте что, на всех остальных блоках питания зеленые индикатор ON горит постоянно (не мигая).

- Проверьте, погасли ли красные индикатор на всех блоках питания.

###### Программирование системы

- Запрограммируйте панели вызова, предпочтительно с помощью программатора. В противном случае можно использовать клавиатуру.

- В отсутствии программатора можно запрограммировать декодеры, используя панель вызова. Не забудьте записать коды вызова на шильдиках декодеров.

- Убедитесь, что коды магистрального кабеля декодера совпадают с кодами, приписанными пультам вызова вторичных входов, расположенных в основании лестницы, связанной с каждым магистральным кабелем (если в системы есть панели вызова вторичного входа).

- Запрограммируйте пульты консьержа, и специальные телефоны если они присутствуют в системе.

###### Проверка работы системы

После всех предыдущих шагов запуска системы проведите следующие проверки ее правильного функционирования, в указанной последовательности:

- Пошлите вызов на абонентское устройство с панели вызова и проверьте корректность сигнала вызова.

- Ответьте на вызов, подняв трубку телефона. Проверьте проходимость аудио канала в обоих направлениях.

- Нажмите клавишу отпирания двери и проверьте срабатывание замка, подключенного к панель вызова, с которого был послан сигнал вызова абонентского устройства.

- Повесьте трубку абонентского телефона.

Примечание: Если нет доступа к абонентскому телефону в апартаментах, выполните проверку с помощью тестового аппарата, подключив его к соответствующим клеммам декодера.

В системах с панелями вызова основных и вторичных входов и с двумя аудио каналами необходимо произвести проверку обоих каналов путем посылки сигналов вызова на обе магистральные шины с двух разных входных панелей.

###### Компоненты системы

Оборудование панелей вызова

Мод. 1038/10	Цифровая панель вызова с дисплеем

Мод. 1038/12	Панель вызова с многоязычной электронной записной книжкой

Мод. 1038/15	Панель вызова с многоязычной электронной записной книжкой

Мод. 1038/72	Дополнительная буквенная клавиатура

Мод. 1038/16	Панель вызова с многоязычной электронной записной книжкой, линия K-Steel

Мод. 1038/73	Дополнительная буквенная клавиатура, линия K-Steel

Мод. 1038/62	Оцифровыватель

Мод. 1038/5	Оцифровыватель, линия K-Steel

Мод. 1038/17	Модуль расширения на 16 клавиш (для оцифровывателей)

Мод. 825/70-/79	Модули ТВ-камеры для панелей вызова, линия Kombi

Мод. 1755/70-/79-/81	Модули ТВ-камеры для панелей вызова, линия K-Steel

Мод. 725	Вызывная видео панель

#### Абонентское оборудование

Мод. 1138	Абонентский телефон без клавиш

Мод. 1138/2	Абонентский телефон с двумя клавишами

Мод. 1138/31	Абонентский телефон с однопортовым декодером

Мод. 1138/6	Абонентское громкоговорящее устройство

Мод. 1138/7		Абонентское громкоговорящее устройство специального назначения

Мод. 1138/55		Плата переговорного устройства для абонентского громкоговорящего устройства 1138/6 или 1138/7

Мод. 1732/1		Абонентский видео монитор, 4”

Мод. 1732/92		Монтажная панель видео монитора

Мод. 1732/56		Комплект настольной установки монитора

#### Аксессуары для абонентского оборудования

Мод. 1132/55	Набор дополнительных клавиш

Мод. 1138/52	Клавиша приглушения звука + комплект индикаторов

Мод. 1132/53	Комплект регулировки громкости звонка

Мод. 1132/50	Комплект настольной установки

Мод. 9854/41	Дополнительный звонок с тональным сигналом

Мод. 9854/42	Дополнительный трех тональный звонок

Мод. 788/21	Реле

#### Оборудование поста консьержа/охранника

Мод. 1038/40		Пульт консьержа

Мод. 1038/70	Телефонный интерфейс или адаптерная схема PABX

Мод. 1138/18		Специальный телефон

#### Магистральное оборудование

Мод. 1038/34		Декодер, на 4 абонентов, аудио

Мод. 1038/35 	Декодер, на 4 абонентов, для видео систем, приема вызовов с лестничной площадки и с индикатором состояния двери

Мод. 1794/4		Видео распределитель

#### Системное оборудование

Мод. 1038/20	Блок питания 45VA-230V

Мод. 1038/26 	Блок питания 45VA-110V

Мод. 1038/25	Дополнительный блок питания аудио канала 7VA-110/230V

Мод. 789/2	Локальный блок питания для 1 дополнительного монитора

Мод. 789/3	Локальный блок питания для магистральных видеораспределителей

Мод. 1742/20	Блок питания видео системы

Мод. 1840/22	Блок питания вторичной ТВ-камеры

Мод. 1038/68	Реле для видео системы

Мод. 1032/9	Реле для специальных видео систем

#### Прочее оборудование

Мод. 1038/55	Программатор системы DIGIVOICE

Мод. 1038/56	Многоязычный программатор

Мод. 1038/90		Пассивный монтажный блок на DIN-рейке